## Slide 1: Codification
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Haydn: Streichquartett op 54.3 aus Largo, Violine I

## Slide 2: Codification
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus

## Slide 3: EAN Europäische Artikelnummer
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Ziffern 1 und 2 codieren das Hersteller-Land.
Ziffer 3 bis 12 codieren Händler und Ware.
Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer.

## Slide 4: EAN European article number
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
digits 1 and 2 encode the country of the producer
digits 3 and 12 encode the merchant and article
The last digit is a proof number.

## Slide 5: EAN Europäische Artikelnummer
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
This ist is made by pupils, 12 year old
More: http://www.ruoss-kistler.ch/handel/hilfe/ean_laender_prefix.htm
Guatemala,Panama u.a

## Slide 6: EAN European article number
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
The proof number
has to be the
complement
to the next tenner.
proof number
ok

## Slide 7: EAN
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Switching of digits is often detected by the proof number

## Slide 8: EAN
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Switching of digits is often detected by the proof number
but not noticed are the pairs:
twisted
Solution are
x-y=5
x=y+5

## Slide 9: ISBN out of date
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Switching of digits is always detected by the proof number.
In the last years one changed the type of the book number
new: ISBN-13

## Slide 10: ISBN ist veraltet
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
neu: ISBN-13
sie ist eine EAN
Die alte Buchnummer ohne Prüfziffer
978 steht immer am Anfang der Buch-EAN
Zifferndreher werden immer von der Prüfziffer gemerkt.Der Grund: 11 ist Primzahl

## Slide 11: ISBN out of date
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
new: ISBN-13
is a EAN
The old book number without proof number
978 always in front
new EAN poof number
Switching of digits is always detected by the proof number.The reason: 11 is a prime

## Slide 12: ISBN out of date
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
new: ISBN-13
is a EAN
proof number must be: 4
Switching of digits is always detected by the proof number. The reason: 11 is a prime

## Slide 13: EAN
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
4 0 0 3 2 7 3 1 0 3 8 6 3
The leading digit is encoded by the sequence in the first column.
4 -> ABA ABB
0001101 0100111 0111101 0010011 ……
parity 1
parity 0
Using the parity the reading direction of the bar code is identifiable.
parity 0

## Slide 14: EAN
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
4 0 0 3 2 7 3 1 0 3 8 6 3
parity= number of 1‘s mod 2
parity 1
parity 0
parity 0
The leading digit is encoded by the sequence in the first column.
4 -> ABA ABB

## Slide 15: Fehlerkorrigiende Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Wir betrachten binäre Codewörter aus 0 und 1
Die Parität eines Codewortes ist
  0, wenn das Wort eine gerade Anzahl 1 hat
  1, wenn das Wort eine ungerade Anzahl 1 hat
Der Hammingabstand zweier Codewörter ist die Anzahl der unterschiedlich besetzten Stellen.
0101111
0111011
0000101
0010001
1010000
1000100
0101111
0000101

## Slide 16: Bug Corrective Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
We look at binary code words made of 0 and 1
The parity p of a code word is
  0, when the word has an even number of 1‘s
  1 when the word has an odd number of 1‘s
The Hamming distance h between two code words is the number of differently occupied positions.
0101111
0111011
0000101
0010001
1010000
1000100
0101111
0000101

## Slide 17: Fehler-erkennende Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Wir betrachten binäre Codewörter mit 3 Bit.
010

## Slide 18: Bug Corrective Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
We look at binary code words with 3 bits.
Four words are allowed.
h=2 for all pairs of words
The code with this four words is able to recognize single-bit bugs. But they can‘t be corrected.
010

## Slide 19: Fehlerkorrigiende Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Code mit Hammingabstand mindestens 3
IIIOIIOI IOOIIIOO IOOIOOII
Nun tritt ein einziger Fehler auf.
IOOIOIOO
Den Fehler entdeckt man dadurch, dass es kein zulässiges Wort ist.
Die letzte Ziffer ist oft die Parität des davor stehenden Wortes. Dann sieht man den Fehler an der falschen Parität.
Das falsche Wort hat vom mittleren Codewort den Hammingabstand 1. Von den anderen Codewörtern hat es den Hammingabstand mind. 2.
Man nimmt dieses „nahe“ Codewort anstelle des falschen.
IOOIIIOO wird jetzt nach dem Fehler genommen
Nun ist alles wieder richtig.
Erlaubte
Codewörter

## Slide 20: Bug Corrective Codes
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Code with Hamming distance at least 3
IIIOIIOI IOOIIIOO IOOIOOII
Now a single-bit bug occurs
IOOIOIOO
The bug is discoverd, because this is not an allowed word..
Often the last digit is the parity of the Word in front. Then you find the bug, because the parity is false.
The false word has Hamming distance 1 from the word in the middle (above ). The Hammning distance to the other code words is at least 2.
One takes this „nearest“ code word instead of the false word.
IOOIIIOO is now taken for futher usage.
Now every thing is correct again.
allowed
code words

## Slide 21: Hamming-Code
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Richard Hammming fand 1948 als Erster einen fehlerkorrigierenden Code.
Wir betrachten einen Code aus 4 Bits.
Alle 2^4=16 möglichen Wörter sind erlaubt.
Gesendet wird:
Die Nachricht:
IOII

## Slide 22: Hamming Code
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Richard Hammming was in 19948 the first to invent a bug corrective code.
We look at a code with 4 bits.
All 2^4=16 possible words are allowed.
will be transmitted
The message:
IOII

## Slide 23: Hamming-Code
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Nachricht.
IOII
Zu je vier eigentlich zu sendenden Bits der Nachricht werden drei „Prüfbits" berechnet und angehängt. Das Kreisbild verdeutlicht das Vorgehen:
Schreibe die Nachricht in die blauen Felder 1,2,3,4.
Schreibe in die grünen Felder die Parität der im zugehörigen Kreis stehenden Bits.
Hänge die Bits der Felder 5,6,7 an die Nachricht an.
Der Empfänger trägt die sieben Bits in die Felder ein und prüft, ob alles richtig ist.
Gesendetes Wort
IOIIOIO

## Slide 24: Hamming Code
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
message.
IOII
The message, which we will send, is splitted in packages of four bits. We calculate tree proof bits for every four message bits and attach them to the four bits. The following picture with the circles explains the method:
The regions are numbered as shown. Write the four message bits in the blue inner regions 1, 2, 3, 4
Write in the green regions 5, 6, 7 the parity of the bits in the correspondent circles.
Attach the bits in regions 5, 6, 7 to the four message bits.
The receiver puts all seven bits in the three circles and checks if all is correct.
transmitted word
IOIIOIO

## Slide 25: Funktioniert der Hamming-Code ?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Nachricht.
IOII
Gesendetes Wort
IOIIOIO
Sendekanal
Empfangenes Wort OOIIOIO mit Fehler
Wir betrachten
nur den Fall:
genau ein
Fehler.

## Slide 26: Does the Hamming Code Work?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
message.
IOII
sent word
IOIIOIO
transmission channel
We only look at the case:
only one single-bit bug.
receiver detect:
5 and 6 are false.
He changes the bit at the position 1.
He takes:
IOIIOIO
all right
received word OOIIOIO with bug

## Slide 27: Funktioniert der Hamming-Code ?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Gesendetes Wort
IOIIOIO
Empfangenes Wort
IOIOOIO
IOI I I IO
Fehler Platz 4
Fehler Platz 5
Aufgabe: Sie empfangen: OIOIOOI . Was ist das richtige Wort?

## Slide 28: Does the Hamming Code Work?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
sent word
IOIIOIO
received word
IOIOOIO
IOI I I IO
bug at position 4
bug at position 5
Problem: You receive: OIOIOOI . What is the correct word?

## Slide 29: Funktioniert der Hamming-Code ?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
Gesendetes Wort
???????
OIOIOOI
Aufgabe: Sie empfangen: OIOIOOI . Was ist das richtige Wort?

## Slide 30: Does the Hamming Code Work?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus
sent word
???????
OIOIOOI
Yes, yet the old Hamming code can correct
single-bit bugs automatically.
Today one has improved bug corrective codes.

## Slide 31: Bug Corrective Codes or Why Does the CD not Crackle?
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus

## Slide 32: Fehlerkorrigierende Codes oder warum CD nicht knackt
Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, 2013 http://www.leuphana.de/matheomnibus